Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования. Данное промышленное оборудование предназначено для профессионального использования квалифицированными специалистами предприятий общественного питания: кафе, баров, ресторанов, столовых и т.д.

Ⅰ、Технические характеристики

| Модель | Габариты, мм | Напряжение, В | Мощность, кВт | Габариты брутто, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HKN-GES2 | 310*410*300 | 220 | 1 | 350*450*340 |

Ⅱ、Транспортировка и хранение

При транспортировке оборудования следует избегать сильной вибрации и долговременного хранения вне крытых помещений; оборудование следует хранить в хорошо проветриваемом помещении.

Ⅲ、Установка

1. Данное оборудование следует размещать на устойчивой, негорючей поверхности. Минимально допустимое расстояние до стены – 20 см.
2. Перед началом эксплуатации оборудование необходимо заземлить.

Ⅳ、Эксплуатация

1. Установить требуемую температуру.

2. Включить питание, включить переключатель питания, вращением ручки термостата отрегулировать температуру; при достижении заданной температуры индикатор будет светиться оранжевым, и термостат автоматически отключит электропитание. После незначительного снижения температуры, электропитание будет автоматически возобновлено для поддержания установленной температуры рабочих поверхностей.

При необходимости, отрегулировать температуру для достижения оптимальных результатов.

Ⅴ、Очистка и обслуживание

1. Отключить аппарат от электросети

2. Необходимо мыть аппарат после каждого применения

3. Для очистки использовать только неабразивные средства для нержавеющей стали или мыльную воду с мягкой губкой

Ⅵ、Электрическая схема

R1、R2-ТЭН  D-Контрольная лампа    WK1-Термостат

ПАСПОРТ

### ВАФЕЛЬНИЦА

Модель: HKN-GES2

# Text boxes

~220V

R1

WK1

D1

R2